## Slide 1
Hydraulika povrchových a podzemních vod
Hydraulika podzemních vod
2024_2025
Přednáška_2

## Slide 2
HYDRODYNAMIKA
Trajektorie (dráha) – jednotlivé polohy částice
Proudnice – čára , jejíž tečny mají v daném okamžiku směr vektoru rychlosti
Proudové vlákno –dS .. po obvodu vedeme proudnice (= proudová trubice)
z
y
x
x
y
y+dy
x+dx
A
B

## Slide 3
DĚLENÍ PROUDĚNÍ
-dle fyzikálních vlastností
      ideální kapaliny ... vířivé x nevířivé
      skutečné kapaliny ... laminární x turbulentní
    - kinematická hlediska
      dle uspořádání v prostoru (1,2,3 rozměr.)
      dle závislosti na čase
a) ustálené
      b) neustálené
      ustálené proudění dle rozdělení rychlosti v prostoru rovnoměrné x nerovnoměrné
      dle vedení proudu
    s volnou hladinou x tlakové x v paprscích

## Slide 4
POJMY V HYDRODYNAMICE
Průtočný průřez - plošný obsah S(m2) řezu proudu plochou kolmou v každém bodě na směr rychlosti.
v
S
Omočený obvod - O (m) je délka části obvodu průtok. průřezu , na které se kapalina stýká s pevným vedením proudu.
O
Hydraulický poloměr - R(m) R = S/O
Kruhový profil - R(m) R = S/O

## Slide 5
Průtok (objemový) - objem kapaliny, který proteče průtočným průřezem za jednotku času
Bodová rychlost u (ms-1)
u = ds/dt ; ux = x/t ; uy = y/t ; ….
Průřezová rychlost v (ms-1) =střední hodnota rychlosti v průtočném průřezu
Průtok: hmotnostní (kg.s-1 )
objemový (m3.s-1 )
Q
ds
Rychlost maximální - největší rychlost v daném profilu.
POJMY V HYDRODYNAMICE

## Slide 6
i
dh
l
L
Pro malé úhly a (cca 8-10°… 20°)
SKLON – i (I,J, i0 )
a
Sklon:
POJMY V HYDRODYNAMICE

## Slide 7
7
TEČNÉ NAPĚTÍ – TEČNÁ SÍLA
- Dynamická viskozita (koef. d. viskozity)
pevná část v klidu v=0
Tečné napětí způsobené viskozitou mezi vrstvami:
pohybující se povrch kapaliny
- kinematická viskozita
du
dy
VISKOZITA
Tečná síla
Viskozita je mírou odolnosti kapaliny k deformaci vlivem tečného napětí.
u(y) …(rychlostní profil)

## Slide 8
VISKOZITA – vliv teploty
voda
vzduch
viskozita, m
(x 105 Pa.s)
teplota
(0C)
kinematická viskozita, n
(x 106 m2s-1)
viskozita, m
(x 105 Pa.s)
kinematická viskozita, n
(x 106 m2s-1)

## Slide 9
kapalina | dynamická vikozita (10-3 Pa.s)
aceton | 0,33
benzín | 0,53
krev | 3,0
voda | 1,0
voda (25°C) | 0,8937
rtuť | 1,55
vajíčko | 7
olivový olej | 84
VISKOZITA – různé kapaliny

## Slide 10
ZÁKLADNÍ ROVNICE HYDRODYNAMIKY
ROVNICE KONTINUITY ( spojitosti) ... vyjadřuje zákon zachování hmotnosti
v
S1
S
S2
ds
Vstupní hmotnost plochou S1
Výstupní hmotnost plochou S2
S1.v1= S2.v2= konst. = Qv
USTÁLENÉ PROUDĚNÍ - nestlačitelné kapaliny

## Slide 11
S1.v1= S2.v2= …. = Si.vi konst. = Qv = Q
D2
v2
2
1
v1
D1
m
m
S1
S2
ZÁKLADNÍ ROVNICE HYDRODYNAMIKY
ROVNICE KONTINUITY – ustálené proudění

## Slide 12
LAMINÁRNÍ A TURBULENTNÍ REŽIM PROUDĚNÍ
Reynoldsův experiment 1883:
proměnná hladina
Osborne Reynolds (1842-1912)
SKUTEČNÁ KAPALINA
Reynoldsovo číslo:

## Slide 13
tryska
tryska
Laminární
Turbulentní
REYNOLDSŮV EXPERIMENT 1883:

## Slide 14
14
tryska
tryska
Laminární
Turbulentní
REYNOLDSŮV EXPERIMENT 1883:
Laminární
Přechodné
Turbulentní

## Slide 15
Laminární (vrstevnaté) – částice kapaliny se pohybují v paralelních drahách
Turbulentní – pohyb částic kapaliny nepravidelný a
neuspořádaný, časové a prostorové fluktuace vektoru rychlosti, uvnitř proudu dochází k míchání
kritérium – Reynoldsovo číslo
L – charakteristická délka:
průměr D pro potrubí, hydraulický poloměr R
Potrubí:
Re < 2320 laminární
2320 < Re < 4000 přechodná oblast
Re>4000 … turbulentní proudění
Kritická hodnota ReKR – do této hodnoty laminární režim
potrubí
proudění s volnou hladinou
Otevřené profily:
Re < 580 laminární
580 < Re < 1000 přechodná oblast
Re>1000 … turbulentní proudění

## Slide 16
BERNOULLIHO ROVNICE (ideální kapalina)

## Slide 17
(m )
v
h
BERNOULLIHO ROVNICE - zákon zachování energie
p
p
p
p
p
GH
pV
pV
z

## Slide 18
Bernoulliho rovnice v energetických výškách pro ustálené proudění má tvar:
MECHANICKÁ ENERGIE
EK = m.v2/2  kin. en. na jednotku tíže ⟶ (EK/mg) = v2/2g
Polohová energie
EP = m.g.h  pol. en. na jednotku tíže – (Ep/mg) = h
Tlaková energie
ET = mgh = m.g(p/g)=m.(p/)  tlak. en. n jednotku tíže – (ET/mg)=p/rg
v2/2g - rychlostní výška ( určuje se Pitotovou trubicí)
p/g - tlaková výška (určuje se piezometrem)
h - polohová výška
BERNOULLIHO ROVNICE - zákon zachování energie
Potenciální en.
(mgh)
Kinetická en.

## Slide 19
Součet všech energií je v každém průřezu jedné a téže trubice konstantní
Bernoulliho rovnice platí pro proudovou trubici, v jejichž průřezech je rychlost rovnoměrně rozložena .( jinak nutno přenásobit rychlostní výšku Coriolisovým číslem  )
Pro jakékoli dva průřezy platí :
E1 = E2 = konst.
Tlaková čára (TČ)– průběh potenciální výšek
Energetický horizont (EH) - ve vzdálenosti E od GH
Čára energie (ČE) –pro ideální kapalinu = EH
BERNOULLIHO ROVNICE (ideální kapalina)
TČ
ČE

## Slide 20
BERNOULLIHO ROVNICE – skutečná kapalina

## Slide 21
MÍSTNÍ ZTRÁTY (odpory)
Deformací rychlostního pole změnou směru proudění a vytvářením vírů. Překážky v proudu kapaliny a změny směru proudu ( odbočky, armatury, měřící zařízení atd.) – vyvolávají víření, nebo odtržení proudu kapaliny od pevné stěny …. Dochází ke změně mechanické energie na jinou formu energie … tj. vznik místních ztrát , které jsou vázány na místo vzniku
Velikost místní ztráty tj ztrátová energie při místní ztrátě Vyjadřujeme jako část rychlostní výšky

## Slide 22
ZTRÁTY TŘENÍM
Odpory proti pohybu kapalin jsou způsobené:
-třením mezi jednotlivými , různou rychlostí se
pohybujícími, vrstvami kapaliny
třením o pevné stěny
Toto tření je kvantitativně vyjádřeno tangenciálním napětím (smykovým) působí proti směru proudění
Ztráty třením, hzt , které vyjadřujeme ztrátovou výškou, pro potrubí z Darcy-Weisbachova vztahu

## Slide 23
CELKOVÉ ZTRÁTY – skutečná kapalina
Celk. ztrátová výška( hC) = zt. třením (hT)+ zt. místní (hM)
tření o stěny potrubí
+ vnitřní tření
ohyb, rozšíření atd.
Darcy-Weisbachova rovnice

## Slide 24
ZÁKLADNÍ VÝPOČETNÍ PRINCIPY USTÁLENÉHO TLAKOVÉHO PROUDĚNÍ V POTRUBÍ
• aplikace zákona zachování mechanické energie rovnice Bernoulliho pro ustálené
proudění skutečné kapaliny (vazkost ν≠0)
• aplikace zákona zachování hmoty rovnice spojitosti pro ustálené 1D proudění
• náhrada skutečného rozdělení rychlosti u v příčném průřezu profilu střední
průřezovou rychlostí v
BERNOULLIHO ROVNICE (ustálené proudění skutečné kapaliny)
CORIOLISOVO ČÍSLO a závisí na nerovnoměrnosti rozložení rychlostí v příčném profilu
(1-2) …. 1 turbulentní proudění
…. 2 laminární proudění
S
vp
umax
u

## Slide 25
TURBULENTNÍ PROUDĚNÍ
a) vazká podvrstva ( τ = τL ; τT = 0) – laminární režim
b) přechodná oblast
c) turbulentní jádro ( τ = τT ; τL = 0 )
tloušťka vazké podvrstvy :
δ
δ=f (D, Re, λ)
tloušťka vazké podvrstvy závisí přímo úměrně na D a nepřímo úměrně na Re a l:
DRSNOST
1) absolutní výška výstupků nerovností povrchů
2) hydraulická drsnost – ekvivalentní písková drsnost o takové výšce výstupků Δ , aby v
kvadratické oblasti zůstala ztráta třením shodná s hodnotou na skutečném potrubí
3) relativní- poměr hydraulické drsnosti a charakter. rozměru
Δ/D , Δ/r, Δ/R, D/Δ …….


δ
δ

δ
- laminární podvrstva
Turbulentní proudění

## Slide 26
HYDRAULICKÉ DRSNOSTI Δ - pro technicky vyráběná potrubí
Druh potrubí Stav potrubí Δ (mm)
Azbestocementové nové 0,5
použité 1
Ocelové bezešvé nové 0,01 – 0,02
staré 0,3
Litinové nové 0,01-0,016
zrezivělé 2-3
Plastové nové 0,001-0,003
staré 0,01-0,015
Betonové nové 0,15-0,5
staré 1-3

## Slide 27
NIKURADSEHO DIAGRAM
r/D= 126
r/D= 15
r/D= 30,6
r/D= 60
r/D= 252
r/D= 507
r – poloměr; D – absolutní drsnost
5. Hydraulicky
drsné potrubí
3. Hydraulicky
hladké potrubí
4. Přechodná
oblast
2. Kritická
oblast
1.Laminární
oblast
H-P Z
B-P
Johann Nikuradse, 1933
Relativní drsnost

## Slide 28
Lineární oblast – laminární režim – Hagen-Poiseuillův zákon
l = 64/Re - přímka 1 (končí u svislice pro Re =2320)
B. Kritická oblast – přechod lamin. a turb. režim
( Re =2320 - 5000) l = f (Re)
nestabilita - přechod z lamin. do turb. r. skokem - Sherghidův vztah)
Blasiova přímka
D. Přechodná oblast – ohraničená Blasiovou přímkou a křivkou, na které D/d = 5 Coolebrook-Whiteův v.)
l = f (Re, r/D))
E. Oblast kvadratických odporů – hydraulicky drsné potrubí – s plně rozvinutým turbulentním prouděním …. δ < Δ/5 (Nikuradseho v.)
l = f ( r/D))
C. Oblast hydraulicky hladkého potrubí (δ > 5.Δ) (Prandtl-Karmánův v.)

## Slide 29
pAT
H
pv
D1
uzávěr
v0 ≠ 0
D2
zúžení
ohyb
výtok
vtok
h
dh
GH
v02 /2g
pv/rg
EH= energetický horizont = ČE čára mechanické energie
TČ= tlaková čára
v12 /2g
v22 /2g
vynesení ČE A TČ
BERNOULLIHO ROVNICE ( ideální kapalina)

## Slide 30
pAT
H
pv
D1
uzávěr
v0 ≠ 0
D2
zúžení
ohyb
výtok
vtok
h
dh
GH
!!!
av02 /2g
pv/rg
EH= energetický horizont
ČE= čára mechanické energie
TČ= tlaková čára
av12 /2g
av22 /2g
av22 /2g
vynesení ČE a TČ
BERNOULLIHO ROVNICE – (skutečná kapalina)

## Slide 31
Aplikace B.R. - ideální kapalina
Aplikace B.R. - skutečná kapalina
Porovnání TČ a ČE pro ideální a skutečnou kapalinu

## Slide 32
GH
(1)
(2)
=
v0
BERNOULLIHO ROVNICE (ideální kapalina)
polohová výška
tlaková výška
rychlostní výška
(1)
(2)

## Slide 33
BERNOULLIHO ROVNICE – ideální kapalina

## Slide 34
BERNOULLIHO ROVNICE – skutečná kapalina
+
=
+(
GH
v1 =?
v2 =?
Q =?
Q = v1 . S1 = v2 . S2

## Slide 35
TČ a ČE – skutečná kapalina

## Slide 36
pv
(A)
(A)
(B)
(B)
BERNOULLIHO ROVNICE – ideální kapalina

## Slide 37
TČ a ČE – ideální kapalina

## Slide 38
TČ a ČE – skutečná kapalina
Konec