## Slide 1
Environmentální hydraulika
Hydraulika
PŘednáška - 4
2024-2025 – ZS

## Slide 2
Hydrodynamika
2024_2025

## Slide 3
Hydrodynamika
Základní pojmy :
Lagrangeova x Eulerova metoda
ux(x,y,z,t) .. ux=x/t ;uy ….; p(x,y,z,t) ;  (x,y,z,t)
Trajektorie (dráha) – jednotlivé polohy částice
Proudnice – čára , jejíž tečny mají v daném okamžiku směr vektoru rychlosti
Proudové vlákno –dS .. po obvodu vedeme proudnice (= proudová trubice)
z
y
x
x
y
y+dy
x+dx
A
B

## Slide 4
Dělení proudění
-dle fyzikálních vlastností
      ideální kapaliny ... vířivé x nevířivé
      skutečné kap. ... laminární x turbulentní
    - kinematická hlediska
      dle uspořádání v prostoru (1,2,3 rozměr.)
      závislost na čase
a) ustálené
      b) neustálené
      rozdělení rychlosti v prostoru
rovnoměrné x nerovnoměrné
      dle vedení proudu
    s volnou hladinou x tlakové x v paprscích

## Slide 5
DŮLEŽITÉ POJMY HYDRODYNAMIKY
Průtočný průřez - plošný obsah S(m2) řezu proudu plochou kolmou v každém bodě na směr rychlosti.
v
S
Omočený obvod - O (m) je délka části obvodu průtok. průřezu , na které se kapalina stýká s pevným vedením proudu.
O
Hydraulický poloměr - R(m) R = S/O
Kruhový profil - R(m) R = S/O

## Slide 6
Průtok (objemový) - objem kapaliny, který proteče průtočným průřezem za jednotku času
Bodová rychlost u (ms-1)
u = ds/dt ; ux = x/t ; uy = y/t ; ….
Určení průměrné rychlosti
Průřezová rychlost v (ms-1) =střední hodnota rychlosti v průtočném průřezu
Průtok: hmotnostní (kg.s-1 )
objemový (m3.s-1 )
Q
ds
Rychlost maximální - největší rychlost v daném profilu.
DŮLEŽITÉ POJMY HYDRODYNAMIKY

## Slide 7
Rozdělení skutečných
rychlostí ve svislici
Ekvivalentní
průměrná rychlost
hladina
Průřezová rychlost v (ms-1) =střední hodnota rychlosti v průtočném průřezu
průměrná rychlost
DŮLEŽITÉ POJMY HYDRODYNAMIKY

## Slide 8
v
i
i
dh
l
L
Pro malé úhly a (cca 8-10°… 20°)
Sklon – i (I,J, i0 )
a
Sklon:
DŮLEŽITÉ POJMY HYDRODYNAMIKY
i

## Slide 9
9
NEWTONŮV VZTAH PRO TEČNÉ NAPĚTÍ
m - dynamická viskozita (koef. d. viskozity)
pevná část v klidu v=0
Tečné napětí způsobené viskozitou mezi vrstvami:
pohybující se povrch kapaliny
- kinematická viskozita
du
dy
Viskozita
Užitím definice pro plošnou sílu ….. tečná síla je
Viskozita je mírou odolnosti kapaliny k deformaci vlivem tečného napětí.
u(y) …(rychlostní profil)

## Slide 10
dynamická viskozita
Dynamická viskozita
dynamická viskozita

## Slide 11
Viskozita (=f(T))

## Slide 12
Laminární a turbulentní režim proudění
Reynoldsův experiment - 1883
proměnná hladina
Osborne Reynolds (1842-1912)
SKUTEČNÁ KAPALINA

## Slide 13
tryska
tryska
Laminární
Turbulentní
Reynoldsův experiment - 1883
Rozložení rychlostí ve svislici

## Slide 14
Laminární režim (vrstevnaté) – částice kapaliny se pohybují v paralelních drahách
Turbulentní režim – pohyb částic kapaliny nepravidelný a neuspořádaný, časové a prostorové fluktuace vektoru rychlosti, uvnitř proudu dochází k míchání částic
kritérium – Reynoldsovo číslo (krit. Re)
v – průřezová rychlost:
průměr D pro potrubí, hydraulický poloměr R
Potrubí (Rekr = 2320)
Re < 2320 laminární proudění
2320 < Re < 4000 přechodná oblast (dle
podmínek l.p. nebo t.p.)
Re>104 … turbulentní proudění
Kritická hodnota Rekr – 2320 (potrubí)
580 (proudění s volnou hladinou)
potrubí
proudění s volnou hladinou
Proudění s volnou hladinou (otevřené profily) (Rekr = 580)
Re < 580 laminární proudění
580 < Re < 1000 přechodná oblast
Re>1000 … turbulentní proudění
Reynoldsovo číslo

## Slide 15
LAMINÁRNÍ A TURBULENTNÍ PROUDĚNÍ
Laminární p.
Turbulentní p.
Laminární p.
Turbulentní proudění
potrubí
otevřené profily

## Slide 16
LAMINÁRNÍ VS. TURBULENTNÍ PROUDĚNÍ
Laminární
Turbulentní
Přechodové

## Slide 17
ZÁKLADNÍ ROVNICE HYDRODYNAMIKY
Rovnice kontinuity ( spojitosti toku) ... vyjadřuje zákon zachování hmotnosti
v
S1
S
S2
ds
Vstupní hmotnost plochou S1 za čas dt : .Q.dt
Výstupní hmotnost plochou S2 :
hmotnost kapaliny v proudové trubici se změní za dt
diferenciální rovnice spojitosti při neustáleném pohybu

## Slide 18
USTÁLENÉ PROUDĚNÍ
Q =1.S1.v1 = 2.S2.v2 = i.Si.vi = konst.
NESTLAČITELNÁ KAPALINA
S1.v1= S2.v2= …. = Si.vi konst. = Qv = Q
EULEROVA ROVNICE HYDRODYNAMIKY (ideální kap.)
dFp + dFo = dFs
d´Alambertův princip – setrvačné síly jsou v rovnováze s působícími silami, ale mají opačný smysl než výslednice působících sil.

## Slide 19
Bernoulliho r. pro ustálené proudění má tvar :
(v energetických výškách)
E – měrná energie proudu
Mechanická energie (kinetická ….potenciální)
A) Kinetická energie (mv2/2) v en. výškách (en. na jednotku tíže)
EK = m.v2/2  kin. en. hmotnostní jedn. eK = v2/2
v2/2g
B) Potenciální energie (mgh)
a) Polohová energie
EP = m.g.h  pol. en. hmot. jednotky - eP = g.h h
b) Tlaková energie
ET = m.(p/) eT =
v2/2g - rychlostní výška ( určuje se Pitotovou trubicí)
p/g - tlaková výška
h - polohová výška
BERNOULLIHO ROVNICE - zákon zachování energie při proudění ideální kapaliny
rychlostní (kinetická) výška
polohová (geodetická) výška
tlaková výška

## Slide 20
Součet všech energií je v každém průřezu jedné a téže trubice konstantní
Bernoulliho rovnice platí pro proudovou trubici, v jejichž průřezech je rychlost rovnoměrně rozložena .( jinak nutno přenásobit rychlostní výšku Coriolisovým číslem  )
Pro jakékoli dva průřezy platí :
E1 = E2 = konst.
Tlaková čára (TČ)– průběh potenciální výšek
Energetický horizont (EH) - ve vzdálenosti E od GH
Čára energie (ČE) –pro ideální kapalinu = EH
ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE – ideální kapalina
TČ
ČE
má dvě části a) tlakovou výšku od vnějšího tlaku
b) hydrostatickou výšku

## Slide 21
PRAKTICKÉ POUŽITÍ BERNOULLIHO ROVNICE (ideální kapalina)
V proudové trubici se zvolí 2 průřezy
Zvolí se libovolná vodor. rovina (ekvipotenciální plocha nulového potenciálu)
Sestaví se Bernoulliho rov. pro dva zvolené průřezy
Případné doplnění o rovnici kontinuity
Dáno : vo, D1, D2, H, h, h2, pV ,
Vypočtěte : Q, v1, v2
Vyneste tlakovou čáru.

## Slide 22
ŘEŠENÍ :
Sestavení Bernoulliho rovnice pro (1) - (2)
Z rov. kontinuity : Q = v1.S1 = v2.S2  v1 = v2.S2/S1
Z rovnice (*) vypočítáme rychlost v2
(*)
Q = v2.S2
Průtok:

## Slide 23
VYNESENÍ TČ A ČE PRO IDEÁLNÍ KAPALINU
pro relat. tlaky
EH=ČE
pro absolut. tlaky
pAT/rg
pAT/rg
10 m v.sl.

## Slide 24
PIEZOMETR – měření tlaku (tlakové výšky)
p/rg
PŘÍKLADY POUŽITÍ BERNOULLIHO ROVNICE

## Slide 25
v
dh
D
p1/rg
p2/rg
PITOTOVA TRUBICE – určení rychlosti v určitém bodě

## Slide 26
TLAKOVÁ SONDA
(Prandtlova trubice – měření tlaku i rychlosti v daném bodě)

## Slide 27
Konec