## Slide 1
Hydraulika povrchových
a podzemních vod
2023_2024
Přednáška_10

## Slide 2
TRANSPORTNÍ PROCESY V HPV

## Slide 3
Základní a dlouhodobě znečišťovanou oblastí žp je voda povrchová i podzemní
Golfský proud- zakalená voda plankton - atmosférický kyslík
Zhoršování čistoty vod - vliv antropogenního tlaku na ŽP mezinárodní problém
Voda - poživatina - epidemie chorob
- dodnes 5 mil./rok lidí umírá následkem infekce z vody
Některé typy znečištění vod regionální až globální charakter - řešení jen spoluprací států
Vodní problém :
nerespektuje hranice.. Řešení vyžaduje zvládnout hlediska:
* vodohospodářská hlediska
* ekologická
* technicko-ekonomická
* sociálně-politická
… existuje horní hranice znečištění - nelze překročit, aby nebyla porušena ekologická rovnováha
mezinárodní smlouvy o ochraně moří a oceánů před znečištěním, dohody o hraničních vodách, Evropská vodní charta.

## Slide 4
Evropská vodní charta
I. Bez vody není život. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
II. Zásoby dobré vody nejsou nevyčerpatelné. Proto je stále naléhavější nevyhnutelností tyto zásoby udržet, šetrně a hospodárně s nimi nakládat.
III. Znečišťování vody způsobuje škody lidem a všem ostatním organismům.
IV. Jakost vody musí odpovídat požadavkům zdraví lidí a účelům využití.
V. Použitá voda musí být vrácena do recipientů v takovém stavu, který nepříznivě neovlivňuje její další využití.
VI. Pro udržování zásob vody má značný význam rostlinstvo, především les.
VII. Zásoby vody je potřeba udržet v současných stavech.
VIII. Příslušná organizace musí správně a plánovitě řídit hospodaření s vodou, což vyžaduje konstruktivní vodohospodářskou politiku.
IX. Ochrana vody vyžaduje rozšíření vědeckého výzkumu, vyškolení odborníků a výchovu veřejnosti.
X. Každý člověk je povinný šetrně a hospodárně používat vodu pro dobro všech.
XI. Vodohospodářské plánování se má řídit ne podle politických a správních hranic, ale podle přirozených hranic povodí

## Slide 5
Rýn, Temže (těžké znečištění)
Labe - finance vláda (MŽP)
+ projekty sanace zdevastovaných území povrchových dolů, oblastí s chem. těžbou uranové rudy, oblasti s narušeným režimem podz. vod
ČR - 50% obyv. pitná voda z podzemních zdrojů - zhoršování kvality - zneč.
prům. a zemědělskou činností, rozsáhlé havárie
„ČSSR“ :
- znečištění vod Žitného ostrova Slovnaft
- letiště Ruzyň
- odkaliště pro ukládání popelovin u tepelných elektráren
- vojenské základny
Od 80. let rozvoj moderních vědních oborů založených plně na poč. technice
- v hydrologii k popisu vodní bilance SIMULAČNÍ MODELY .. SIM
na rozdíl od klasických metod
- umožňují komplexní přístup k řešené problematice
- podrobná analýza působení všech důležitých faktorů
- variantnost řešení (+ očekávané dlouhodobé důsledky)

## Slide 6
- plošné (maloplošné, velkoplošné) :
přímo neodvádí škodlivé látky … přispívá ke zhoršení jakosti vod
( zdroje rozptýlené - eroze, splachy terénu, zemědělství a rekreace,
exhaláty, skládky, srážky, )
Zdroje znečištění:
- bodové - přímo produkují škodlivé látky ( zdroje se soustředěným
odváděním škodlivých látek ( výpust kanalizace, únik ropných látek)
- liniové - silniční a železniční tahy, dálkové produktovody, kanalizační stoky
další rozlišení: - z minulosti
- současné
- predikce budoucího znečištění
působení v čase: - jednorázové ( havárie cisteren)
- trvající zátěž ( havárie podzemních zásobních rezervoárů)
poloha, umístění a původ zdroje:
- známé
- neznámé ( ve směru i proti směru proudění)

## Slide 7: Historie kontaminace
Změna koncentrace zdroje jako funkce času
čas
C
čas
C
čas
C
čas
C
Puls
Konst.
Kontinuelně proměnná
Kontinuelně snižovaná

## Slide 8
Zdroje znečištění : 1) odpadní vody 2) škodlivé látky (ropné, pesticidy, hnojiva) 3) průsaky zneč. vod ze skládek, odkališť 4) znečištěné povrchové vody 5) zneč. srážkové vody
Hlavní způsoby znečištění : - úniky odpad. vod z kanalizace
-provozní, havarijní a jiné úniky škodlivých látek (při přepravě, skladování, manipulaci a použití)
-průsaky nedostatečně zabezpečených skládek komunálních a průmyslových odpadů, odkališť , skladů hnojiv
-úniky kapalných odpadů ze zemědělské výroby
- průsaky ze zemědělsky obhospodařovaných ploch
- úniky roztoků používaných při těžbě, průzkumu atd.
- vymývání látek z půdy
-infiltrace znečištěných srážek
-infiltrace zneč. povrchových vod

## Slide 9
Proudění podzemní vody
směr proudění - ovlivněn hydraulickým gradientem
- množství proudící vody závisí gradientu a hydraulické vodivosti
hydraulický gradient (změna tlak. výšky)
proudění od vyšší hladiny k nižší
(dh/dz, h/x,h)
zvodeň
h1
h2
směr proudění PV
x1
x2
x

## Slide 10
Hydraulická výška
celková výška = polohová výška + tlak. výška
tlak. výška - závisí na měrné hmotnosti kapaliny - důležité při šíření kontaminace
zv. vrstva
GH
h
z
y
vliv měr.
hmotnosti
h = z + y
p/g

## Slide 11
Hlavní procesy při migraci znečištění
Migraci znečištění ovlivňují procesy:
- advekce (konvekce)
- disperze
- molekulární difuze
- adsorpce (desorpce)
- oxidace, iontová výměna
- rozpouštění
- radioaktivita

## Slide 12
Transport kontaminace v podzemní vodě
Je nezbytné :
vědět, jak se kontaminace pohybuje v podzemní vodě
znát dráhy transportu kontaminace
předvídat budoucí pohyb kontaminantu
kontaminace se šíří odlišně
Ve stejném rychlostním vektorovém poli dochází k odlišnému šíření kontaminace
znalost vektorového pole rychlostí je nedostačující - je nutné
pochopit procesy šíření kontaminace
a)
b)

## Slide 13
Předpoklad – znečištění je rozpuštěno ve vodě
některé znečištění se pohybuje stejnou rychlostí jako podzemní voda , některé pomaleji
Konzervativní transport. (nereagující)
- nereaguje s ostatními druhy zneč. nebo s materiálem zvodnělé vrstvy
- pohybuje se stejnou rychlostí jako podz. voda
- hmotnost kontaminantů je zachována v podz. vodě
- příklad - Cl- , Br
„Mrak“ konzervativního transportu zneč.
a)
b)
rozdíl v šíření:
a) rychlostní pole konst
b) rychlostní pole se mění
v různých směrech
Transport kontaminace v podzemní vodě

## Slide 14
Znečištění reagující
vznikne složitější mrak kontaminace, reagující složky
při proudění podzemní vody - některé části zneč. reagují s :
- ostatními druhy zneč.
- minerály ve zvodnělé vrstvě
- plyny v podz. vodách
Reakce zahrnují např.: *chem. reakce ( sorpce)
*bakteriální reakce ( biodegradace)
*radioaktivní rozpad
V důsledku reakcí - zneč. se pohybuje jinou rychlostí než PV (podzemní voda) a konzervativní zneč. v PV
Každý druh kontaminace se může pohybovat rozdílnou rychlostí
obvykle pomalejší než pohyb PV
V důsledku reakcí se může zvětšovat nebo zmenšovat hmotnost specifického zneč. při pohybu zvodnělou vrstvou.

## Slide 15
a)
b)
Kontaminční mrak reagujícího znečištění
V případě reagujícího zneč. pro různé zneč. dostáváme různé mraky v témže rychlostním poli
a) konzervativní zneč. b) nekonzervativní transport (zneč. reaguje s materiálem zvodnělé vrstvy)
transport zneč. je důsledkem advekce a disperze
ADVEKCE
zneč. se pohybuje průměrnou rychlostí vp podzemní vody
veškeré zneč. přichází v daném čase a prostoru

## Slide 16
Advekce (konvektivní přenos) - zneč. se pohybuje průměrnou rychlostí vp podzemní vody
veškeré zneč. přichází v daném čase a prostoru
JA = v.c (JA = n.vSK.c)
JA - advektivní tok
c - koncentrace
vSK - skutečná rychlost
n - porozita
  vSK = -Kh/n
Směr proudění PV
Zdroj kontaminace
(t=0)
nešíří se v okolí advektivní hranice
mrak znečištění(t=t1)
kontaminační mrak
Vzdálenost dána advekcí (vSK )
střed hmotnosti
vSK - průměrná rychlost
L=vSK t1

## Slide 17: Hydraulická vodivost
H
L
Velká hydraulická vodivost, K
Nízká hodnota hydraulické vodivosti, K
1 vrstva
1 vrstva
2 vrstvy
2 vrstvy
3 vrstvy

## Slide 18
Hydrodynamická disperze (Dx, Dh )
způsobuje, že veškeré znečištění v PV se šíří do různých směrů
šíření je způsobeno 2 procesy :
- mechanickou disperzí (Dm = avl)
- molekulární difuzí (D*)
Dh = avl + D*
a - vlastnost porézního prostředí - disperzivita (m)
mechanická disperze (Dm)
způsobuje šíření v porézním materiálu, dokonce i v homogenním materiálu
některé znečištění se šíří rychleji než vSK
jiné pomaleji než vSK

## Slide 19
Mechanická disperze
2 mechanismy:
1) rozdělení rychlostí v pórech
2) různé dráhy v pórech
nízké K
vysoké K

## Slide 20: Disperze
zvětšování disperze .... širší kontaminační mrak
zvyšování aT má za následek zvětšení vertikálního šíření
velké aL a velké aT větší míšení kontaminace.

## Slide 21: DISPERZE
aL=0
aT=0
aL>0
aL>>aT
aL>0
aL>aT
aL>>0
aL>aT

## Slide 22
Molekulární difuze
znečištění se může šířit v důsledku chemického gradientu
vliv difuze se častěji projevuje v materiálech s malou hodnotou K
vliv molekulární difuze je zanedbatelný při vysokém K ( převládá mech. disperze)
hnací silou je koncentrační gradient (dC/dx)
šíření zneč. molek. difúzí i při nulovém hydraulickém gradientu
pórovitost závisí na : - vyšší pórovitost zvětšuje difundující hmotnost při stejném koncentračním gradientu
Cílem je matematické modelování kontaminačního mraku
a) předpovídat jak se šíří
b) vědět jak/čistit
c) vědět jak zabránit zneč.
Darcyho zákon: q = -K.grad(h)
Pro transport hmoty (Fickův zákon) vlivem koncentračního gradientu:
  J = -Dd.n. grad(C)
  kde J je tok vlivem difuze;C je koncentrace;Dd je difuzní koeficient

## Slide 23
Kation | Dd (10-10 m2/s) | Anion | Dd (10-10 m2/s)
H+ | 93.1 | OH- | 52.7
K+ | 19.6 | Cl- | 20.3
Na+ | 13.3 | HS- | 17.3
 |  | HCO3- | 11.8
Ca2+ | 7.93 | SO42- | 10.7
Fe2+ | 7.19 | CO32- | 9.55
Mg2+ | 7.05 |  | 
Fe3+ | 6.07 |  | 
Koeficient difuze - DD

## Slide 24
Podle velikosti Pe lze rozlišit 4 režimy
Pro Pe < 0.01 k mechanické disperzi téměř nedochází
difuze dominuje
Pro Pe …. 0.01 – 4
difuze a mechanická disperze
Pro Pe …. 4 – 104 na hydrodynamické se podílejí oba procesy, každý jinou váhou ... Postupně dominuje mechanická disperze
Pro Pe > 104 mechanická disperze dominuje; difuze se již neuplatňuje
Pecletovo číslo
Pe = Dm/Dd

## Slide 25
Disperze
V reálu - mrak konzervativního znečištění je dispergován
- mrak znečištění (kontaminační mrak-KM) nemá ostré hranice
- znečištění se šíří dopředu i dozadu advektivní hranice - tzv.
hydrodynamická disperze
Směr proudění PV
Zdroj
t=0
šíření znečištění
okolo advektivního čela
KM
zneč., nižší
koncentrace
t=t1
Vzdálenost dána advekcí (vSK )
střed hmotnosti

## Slide 26
Transportní (průnikové) křivky
vhodné pro vyhodnocení transportu kontaminantů
- koncentrace vs. čas
- určují „naředění“ , zpoždění a ztrátu hmoty kontaminačního mraku
- srovnání migrace různých roztoků - jedna křivka pro daný roztok
K sestrojení tansportní křivky - nutné znát
- koncentraci c0 -a dobu trvání „zdroje“ kontaminace
- rychlostní pole, počáteční koncentraci
- odhad hydrodynamické koncentrace
Charakteristiky zdroje
kontinuální zdroj
okamžitý zdroj

## Slide 27
normalizovaná koncentrace (c/c0)
- měřená koncentrace dělená počáteční koncentrací ve zdroji
absolutní koncentrace (mg/l)
- měřená koncentrace
Jen advekce, (kontinuální zdroj)
x = vt
advektivní čelo
0.0
1.0
C/C0
vzdálenost
v čase t
všechny roztoky - šíří se rychlostí vprům
- žádné rozprostření kontaminačního mraku
( neodpovídá reálné situaci)
Transportní křivky

## Slide 28
Sorpce
Adsorpce- zvyšování koncentrace molekul v důsledku nevyvážených sil na povrchu
fázové rozhraní voda-hornina, vzduch – hornina
( adsorpce intenzivní v sypkých zeminách – velký specifický povrch)
Přírodní adsorbenty – jílovité minerály, hydroxidy železa, hlinitokřemičitany a org. látky
Adsorpce (podle povahy sil):
- chemická (chemické síly)
- fyzikální van (der Waalesovy síly)
V systému voda - hornina – oba druhy adsorpce .... sorpční proces
Sorpční vlastnosti – důležité pro pohyb kontaminantu
Sorpce kromě koncentrace – eliminuje negativně nabité koloidní částice organického charakteru, včetně virů a bakterií.
Sorpční procesy – reverzibilní – pohyb znečištění jen zpomalují(nezastavují)
Desorpce – opačný proces k adsorpci. – uvolnění naadsorbovaných látek zpět do vody.

## Slide 29
Směr proudu podzemní vody
zdroj
A
Advekce bez retardace
xA = vxt
B
advekce jen s retardací
xB = (vx/RB)t
A je konzervativní roztok
B je retardovaný, RB ~ 2
Retardační efekty (zpoždění)
Zpoždění advektivního čela retardového roztoku (B) – jen pro advekci
Určení zpoždění (retardace)
laboratorní testy ( měření koeficientu distribuce)
porovnáním kontaminačních mraků (odhad R)

## Slide 30: Disperze (s retardačním efektem)
zdroj
A je konzervativní šíření
B je retardované šíření, RB ~ 2
B
xB = (vx/RB)t
Dx/RB
A
xA = vxt
Dx
Směr proudu podzemní vody
Zpoždění retardového roztoku (B) – pro advekci a disperzi

## Slide 31
Kd=0.01
Kd=10
Kd=1
Kd=0.1
SORPCE (způsobuje retardaci)
  působení mezi roztokem a pevnou částí zvodnělé vrstvy ... mechanismus redukující rozšíření kontaminančního mraku
  Pokud se KD zvětšuje KM se zužuje

## Slide 32
x1 = (v/R)t
retardace
x2 = vt
bez-retardace
Transportní křivka
vzdálenost
V čase, t
C/C0
0.0
1.0

## Slide 33
čas
koncentrace
Počáteční koncentrace
Advekce
Advekce
+ disperze
+ adsorpce
Advekce
+ disperze
+ adsorpce
+ degradace
Advekce
+ disperze
směr proudění
Vliv transportních procesů na šíření kontaminace

## Slide 34
1) Jednotky a veličiny v hydraulice, dělení.
2) Základní fyzikální vlastnosti kapalin (kapilarita!).
3) Tlak-rovnice určení tlaku v libovolném místě kapaliny. Vlastnosti tlaku.
4) Pojmy-tlaková výška, relativní a absolutní pojetí tlaku, přetlak a podtlak. Hydrostatický tlak.
5) Hydrostatické síly. Zatěžovací těleso, zatěžovací obrazce.
6) Vysvětlete pojmy trajektorie, proudnice, proudová trubice, ekvipotenciála- nakreslete schéma.
7) Vysvětlete pojmy: bodová rychlost, průřezová rychlost, průtok, průtočný průřez a jeho plocha,
omočený obvod, hydraulický poloměr, sklon.
8) Ideální a skutečná kapalina. Základní pojmy v hydrodynamice (Q, v, i …..)
9) Dělení proudění dle různých kritérií.
10) Rovnice kontinuity pro ustálené proudění nestlačitelné kapaliny.
12) Bernoulliho rovnice pro ideální a skutečnou kapalinu – vysvětlit jednotlivé členy
(Sestavení B. r. – ČE a TČ)
13) Laminární a turbulentní proudění, Reynoldsovo číslo (kritická hodnota Re … vysvětlení).
HPPV; HPV- okruhy ke zkoušce …… 2023/2024

## Slide 35
HPPV; HPV- okruhy ke zkoušce …… 2023/2024
14) Hydrologicky cyklus. Základní bilanční rovnice.
15) Podpovrchové vody – dělení. Celkové zásoby podzemních vod.
16) Dělení podpovrchových vod podle původu.
17) Dělení podpovrchových vod podle převažujícího vlivu sil. Povrchové napětí – kapilarita.
18) Základní pojmy z hydrauliky podzemních vod.
19) Klasifikace PPV dle výskytu v půdním profilu. Klasifikace PV dle propustnosti horninového
prostředí.
20) REV-schéma.
21)Druhy zvodněných vrstev. Kapilarita.
22) (Ne)Homogenní a (an)izotropní zvodněné prostředí.
23) Hydraulické vlastnosti zvodněného prostředí. Pórovitost (druhy), permeabilita, hydraulická
vodivost, transmisivita, storativita
24) Storativity volná (pro zvodeň s volnou hladinou)
25) Specifická storativita (efektivní napětí)
26) Rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice – pro proudění podzemní vody.
27) Hydraulická výška, hydraulický gradient (spád)
28) Skutečná a filtrační (darcyovská) rychlost. Darcyho vztah pro rychlost.
29) Reynoldsovo filtrační číslo. Specifický průměr- např. d10.
30) Meze platnosti Darcyho vztahu.

## Slide 36
HPPV; HPV- okruhy ke zkoušce …… 2023/2024
24) Hydrologicky cyklus. Základní bilanční rovnice.
25) Podpovrchové vody – dělení. Celkové zásoby podzemních vod.
26) Dělení podpovrchových vod podle původu.
27) Dělení podpovrchových vod podle převažujícího vlivu sil. Povrchové napětí – kapilarita.
28) Základní pojmy z hydrauliky podzemních vod.
29) Klasifikace PPV dle výskytu v půdním profilu. Klasifikace PV dle propustnosti
horninového prostředí.
30) REV-schéma.
31)Druhy zvodněných vrstev. Kapilarita.
32) (Ne)Homogenní a (an)izotropní zvodněné prostředí.
33) Hydraulické vlastnosti zvodněného prostředí. Pórovitost (druhy), permeabilita,
hydraulická vodivost, transmisivita, storativita
34) Storativity volná (pro zvodeň s volnou hladinou)
35) Specifická storativita (efektivní napětí)
36) Rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice – pro proudění podzemní vody.
37) Hydraulická výška, hydraulický gradient (spád)
38) Skutečná a filtrační (darcyovská) rychlost. Darcyho vztah pro rychlost.
39) Reynoldsovo filtrační číslo. Specifický průměr- např. d10.
40) Meze platnosti Darcyho vztahu.

## Slide 37
HPPV; HPV- okruhy ke zkoušce …… 2023/2024
31) Ztráty při proudění porézním prostředím – určení z Bernoulliho rovnice.
32) Vrstevnaté porézní prostředí- určení ekvivalentní hydraulické vodivosti –
vertikální a horizontální.
33) Počáteční a okrajové podmínky.
34) Ustálený průsak s napjatou a volnou hladinou.
35) 2D průsak – Proudová síť.
36) Hydraulika studní. Technologie zhotovení.
37) Snížení, depresní kužel, depresní křivka, dosah depresního kuželu, snížení ve
studni, hladina podzemní vody, piezometrická hladina podzemní vody.
38) Vliv K, T, S na depresní křivku.
39) Studny (vrty) dělení – podle různých kritérií.
40) Hydrodynamické zkoušky na vrtech - dělení
41) Schéma (ne)úplného vrtu ve zvodnělé vrstvě s volnou (napjatou) hladinou.
42) Dupuitovy předpoklady.
43) Neustálené proudění podzemní vody k vrtům. Radiální souřadnice.
44) Základní předpoklady Theisova řešení.

## Slide 38
HPPV; HPV- okruhy ke zkoušce …… 2023/2024
45) Theisova metoda typové křivky.
46) Cooper-Jacobova semilogaritmická aproximace – určení T ,S.
47) Řešení neustáleného proudění k vrtům ve volné zvodni.
48) Stoupací zkoušky, jak se řeší snížení při stoupací zkoušce.
49) Řešení vrtů v blízkosti hranice (nepropustné, napájecí).
50) Soustavy vrtů
51) Dodatečné odpory na vrtu a jeho blízkém okolí.
52) Zahrnutí dodatečných odporů do určení snížení za ustáleného a neustáleného
proudění vody k vrtům.
53) Určení transmisivity a storativity na „reálných vrtech“ (vrtech s dodatečnými odpory).
54) Obecný tvar bilančních rovnic.
55) Modelování proudění podzemních vod.
56) Konceptuální model, matematický model.

## Slide 39
HPPV; HPV- okruhy ke zkoušce …… 2023/2024
57) Zdroje znečištění (dělení dle různých kritérií).
58) Způsoby znečištění.
59) Procesy při migraci znečištění
60) Advekce
61) Hydrodynamická disperze (dělení, vysvětlení)
62) Molekulární difúze. Pecletovo číslo.
63) Transportní křivky.
64) Sorpce. Retardace.

## Slide 40
Konec