## Slide 1
Environmentální hydraulika
Přednáška_3
2025_2026

## Slide 2
SPOJITÉ NÁDOBY – řešení pomocí tlakových výšek
pv
A
B
řešení - sestavením rovnice tlakové rovnováhy ke zvolené rovňové ploše (vyjádření pomocí tlakových výšek)
Postup: 1) volba srovnávací roviny – GH
2) volba dvou bodů (v levé a pravé části spojité nádoby)
3) vyjádření tlakových výšek v bodě (A) a (B)
4) sestavení rovnice a řešení neznámé veličiny
p2
r1
r3
r2
r4
h1
h2
h3
h4
GH
5) Volba „přepočítávací kapaliny“ …….
Volba GH- v nejníže položené hladině nebo rozhraní kapalin
h5
r5

## Slide 3
Předpoklad…… F0 << FP z Eulerovy rovnice vyplývá p = konst
Tlak na povrch kapaliny v uzavřené nádobě se šíří všemi směry stejně
Kapalina je prakticky nestlačitelná
PASCALŮV ZÁKON
F1
F2
Hydraulický lis
S2
S1
p
p
p
p
p
- účinnost (ztráty)
Blaise Pascal
(1623-1662)

## Slide 4
APLIKACE PASCALOVA ZÁKONA - HYDRAULICKÝ LIS
P1. S1
S1
S1
p1
P2. S2
S2
p2

## Slide 5
hydrostatiCKÉ SÍLY
Určování hydrostatických sil na plochy : a) vodorovné
b) šikmé rovinné
c) zakřivené
Hydrostatická síla = síla způsobená hydrostatickým tlakem ph dF = ph . dS
FH – prochází těžištěm zatěžovacího tělesa
- je kolmá k zatěžované ploše
V případě přetlaku ( ) nebo podtlaku (pva ) na hladinu kapaliny je možné hloubku zvětšit (zmenšit) o tlakovou výšku
pp
potom dostáváme celkovou tlakovou sílu („absolutní hodnotu“)

## Slide 6
A) VODOROVNÉ PLOCHY
Zatěžovací těleso
Hydrostatické paradoxon
Vzt =h.S – objem zatěžovacího tělesa
S
S
S
z = h
F
F
F
Řez zatěžovacím tělesem …. Szo - plocha zatěžovacího obrazce
zatěžovací obrazec

## Slide 7
B) ŠIKMÁ ROVINNÁ PLOCHA
dS
S
T
a
a
zt
yt
z= y. sin a
z
y
y
x
….. statický moment plochy S k ose x
a
z
y
Hydrostatická síla na libovolnou
rovinnou plochu

## Slide 8
Zatěžovací obrazce
T
F
Szo
Zatěžovací obrazec
(plocha)
b
b
Hydrostatická síla
Metodu určování hydrostatické síly pomocí zatěžovacích obrazců lze použít pouze pro čtvercové a obdélníkové hrazené plochy
Objem zatěžovacího tělesa
zatěžovací
těleso
Zatěžovaná
plocha
B) ŠIKMÁ ROVINNÁ PLOCHA

## Slide 9
HYDROSTATICKÁ SÍLA

## Slide 10
Metoda rozkladu hydrostatické síly na složky
F
b
FH
FV
FH
FV
Svislá složka hydrostatické síly se rovná tíze svislého sloupce kapaliny nad tlačenou plochou až k hladině
VODOROVNÁ SLOŽKA:
průmět plochy S do svislé roviny
průmět plochy S do vodorovné roviny
( za tuto rovinu volíme hladinu)
SVISLÁ SLOŽKA:
α
α
SV = S. cos α
SH = S. sin α
SH = S. sin α
SV = S. cos α
Metodu určování hydrostatické síly pomocí rozkladu celkové síly na složky lze použít pro čtvercové a obdélníkové hrazené plochy
Výsledná hydrostatická síla
FV

## Slide 11
Řešení hydrostatické síly rozkladem na složky
Zatěžovací obrazec
- pro celek
Zatěžovací obrazec
- pro složky
Fx
Fz
F
T
T
T
F
a
b

## Slide 12
b
Szox
H
h
h
h
h
H - h
H
H
Výsledná hydrostatická síla
Szox
Fx
Fz
Řešení hydrostatické síly rozkladem na složky
Složka hydrostatické síly ve směru x
Složka hydrostatické síly ve směru z

## Slide 13
Řešení zalomených rovinných konstrukcí (zatěžovací obrazce)
Řešení vodorovné složky
Svislá složka dolní voda
Svislá složka – horní voda
Výsledné řešení

## Slide 14
Řešení zalomených rovinných konstrukcí - (zatěžovací obrazce) – horizontální složka
Z OBOU STRAN STEJNÁ KAPALINA
Fx2
Fx1
T1
T2
=
Je-li z obou stran konstrukce stejná kapalina, lze zatěžovací obrazce odečíst (tj. působí-li vodorovné složky proti sobě)
Celková horizontální složka potom je

## Slide 15
Řešení zalomených rovinných konstrukcí - (zatěžovací obrazce) - VERTIKÁLNÍ SLOžKA
Celková složka ve vertikálním směru:
Tyto části zatěžovacího obrazce se ruší
Tyto části zatěžovacího obrazce se ruší
Výsledný zatěžovací obrazec pro vertikální složku hydrostatické síly

## Slide 16
Řešení zalomených rovinných konstrukcí – RůZNÉ KAPALINY (zatěžovací obrazce)
Fx1
T1
Fx2
Horizontální směr
Celková složka síly pro horizontální směr:
(vzhledem k různé měrné hmotnosti nemůžeme zatěžovací obrazce odečítat)
Složka vodorovné síly měrné hmotnosti 𝜌1
Složka vodorovné síly měrné hmotnosti 𝜌2

## Slide 17
Řešení zalomených rovinných konstrukcí – RůZNÉ KAPALINY (zatěžovací obrazce)
VERTIKÁLNÍ SMĚR:
Celková složka síly pro vertikální směr:
(vzhledem k různé měrné hmotnosti nemůžeme zatěžovací obrazce odečítat)
Výsledný zatěžovací obrazec ve vertikálním směru od kapaliny měrné hmotnosti 𝜌1
Výsledný zatěžovací obrazec ve vertikálním směru od kapaliny měrné hmotnosti 𝜌2
Celková složka ve vertikálním směru od kapaliny měrné hmotnosti 𝜌1
Celková složka ve vertikálním směru od kapaliny měrné hmotnosti 𝜌2

## Slide 18
hydrostatickÁ sÍlA - na zakřivené plochy
b
Fx
Fz
Horizontální složka:
Celková hydrostatická síla je dána vektorovým součtem horizontální a vertikální složky
Vertikální složka:

## Slide 19
Postup určení hydrostatické síly

## Slide 20
VYNÁŠENÍ ZATĚŽOVACÍHO OBRAZCE – SVISLÝ SMĚR

## Slide 21
1
2
3
Postup:
Označíme body lomu konstrukce a průsečíky s hladinou a dnem (1,2,3) a rozdělíme na části … 1-2 a 2-3
Zvolíme na jednotlivých částech body (část 1-2
část 2-3 )
V jednotlivých bodech a částí konstrukce
vynášíme zatěžovací obrazec (tj. pro 1-2; 2-3)
„hloubky pod hladinou)
4. Označíme směr působení vody
5. Plochy, kde se překrývá šrafování z působení vody
s opačnou orientací – „vymažeme“
6. Plochy, kde se překrývá šrafování z působení vody
se stejnou orientací – „počítáme 2x“
VYNÁŠENÍ ZATĚŽOVACÍHO OBRAZCE – SVISLÝ SMĚR

## Slide 22
1
2
3
Postup:
Označíme body lomu konstrukce a průsečíky s hladinou a dnem (1,2,3) a rozdělíme na části … 1-2 a 1-3
Zvolíme na jednotlivých částech body (část 1-2
část 2-3 )
V jednotlivých bodech a částí konstrukce
vynášíme zatěžovací obrazec (tj. pro 1-2; 2-3)
„hloubky pod hladinou)
4. Označíme směr působení vody
5. Plochy, kde se překrývá šrafování z působení vody
s opačnou orientací – „vymažeme“
6. Plochy, kde se překrývá šrafování z působení vody
se stejnou orientací – „počítáme 2x“
VYNÁŠENÍ ZATĚŽOVACÍHO OBRAZCE – SVISLÝ SMĚR

## Slide 23
1
2
3
Postup:
Označíme body lomu konstrukce a průsečíky s hladinou a dnem (1,2,3) a rozdělíme na části … 1-2 a 2-3
Zvolíme na jednotlivých částech body (část 1-2
část 2-3 )
V jednotlivých bodech a částí konstrukce
vynášíme zatěžovací obrazec (tj. pro 1-2; 2-3)
„hloubky bodů pod hladinou“)
4. Označíme směr působení vody
5. Plochy, kde se překrývá šrafování z působení vody
s opačnou orientací – „vymažeme“
6. Plochy, kde se překrývá šrafování z působení vody
se stejnou orientací – „počítáme 2x“
VYNÁŠENÍ ZATĚŽOVACÍHO OBRAZCE – SVISLÝ SMĚR

## Slide 24
1
2
3
Postup:
Označíme body lomu konstrukce a průsečíky s hladinou a dnem (1,2,3) a rozdělíme na části … 1-2 a 2-3
Zvolíme na jednotlivých částech body (část 1-2
část 2-3 )
V jednotlivých bodech a částí konstrukce
vynášíme zatěžovací obrazec (tj. pro 1-2; 2-3)
„hloubky bodů pod hladinou“)
4. Označíme směr působení vody
5. Plochy, kde se překrývá šrafování z působení vody
s opačnou orientací – „vymažeme“
6. Plochy, kde se překrývá šrafování z působení vody
se stejnou orientací – „počítáme 2x“
VYNÁŠENÍ ZATĚŽOVACÍHO OBRAZCE – SVISLÝ SMĚR

## Slide 25
1
2
3
Výsledný zatěžovací obrazec je „modře vyšrafován“
Postup:
Označíme body lomu konstrukce a průsečíky s hladinou a dnem (1,2,3) a rozdělíme na části … 1-2 a 2-3
Zvolíme na jednotlivých částech body (část 1-2
část 2-3 )
V jednotlivých bodech a částí konstrukce
vynášíme zatěžovací obrazec (tj. pro 1-2; 2-3)
„hloubky bodů pod hladinou“)
4. Označíme směr působení vody
5. Plochy, kde se překrývá šrafování z působení vody
s opačnou orientací – „vymažeme“
6. Plochy, kde se překrývá šrafování z působení vody
se stejnou orientací – „počítáme 2x“
VYNÁŠENÍ ZATĚŽOVACÍHO OBRAZCE – SVISLÝ SMĚR

## Slide 26
Zákony plování
Tlak na ponořenou plochu ( Archimedův zákon – těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené)
Fv = G=v g Vv
PLOVÁNÍ TĚLES
h
rv
H
G
Vv
VT
Vv - objem ponořené
části tělesa
Fv
v - měrná hmotnost
kapaliny
T - měrná hmotnost
tělesa
rT
Fv - vztlaková síla
Archimédés ze Syrákús
(287–212)

## Slide 27
Zákony plování
Tlak na ponořenou plochu ( Archimedův zákon)
Fv = v g Vv = T gVT
G > FV – těleso klesá ke dnu
G = FV – těleso setrvá v libovolné poloze -vznáší se
G < FV - těleso se vznáší k hladině
Vv - objem ponořené
části tělesa
v - měrná hmotnost
kapaliny
T - měrná hmotnost
tělesa
Fv - vztlaková síla

## Slide 28
Konec
Přednášky_3